SOP Radiotherapie –

Die erste Fraktion

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den SOPs der Radioonkologie. Diese Vorlage soll Ihnen eine Hilfestellung geben, die Anforderungen im Rahmen des Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 9001:2015 zu erfüllen.

Der Arbeitsgruppe des DVTA e.V. und dem VMTRO e.V. ist es wichtig, dass diese SOPs abteilungsintern angepasst werden müssen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Revisionsgruppe gerne zur Verfügung.

Weitere SOP für den Bereich der Radioonkologie sind erhältlich:

- Workflow

- Lokalisation

- Planungs-CT

- Physikalische Bestrahlungsplanung

- Simulation

- Die erste Fraktion

- Die tägliche Fraktion

Die folgende SOP wurde überarbeitet vom:

Arbeitskreis SOP:    DVTA e.V. & VMTRO e.V.

Anke Ohmstede, Birgit Kath, Benjamin König-Nettelmann,  Julia Thiele, Birgit Schlömp

Wir danken für Ratschläge und Unterstützung folgender Personen:

Univ.-Prof. em. Dr. Normann Willich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie und dem DEGRO Vorstand für die Freigabe der o.g. SOP

SOP – Radiotherapie: Die erste Fraktion

1 Ziel und Zweck	2

2 Geltungsbereich	2

3 Begriffe	2

4 Zuständigkeit und Verantwortlichkeit	2

5 Arbeitsmittel und Geräte	2

6 Beschreibung des Ablaufes	3

7 zusätzliche Ereignisse	6

8 Dokumentation	6

9 Mitgeltende Unterlagen	6

10 Anlagen	6

# 1. Ziel und Zweck

Diese SOP gilt für die erstmalige Anwendung (Vorbereitung / Durchführung / Assistenz und Nacharbeit) des vorbereiteten Bestrahlungsplanes ggf. nach Simulation am Patienten am Bestrahlungsgerät.

# 2. Geltungsbereich

Klinik für Strahlentherapie

# 3. Begriffe

| CT1 | Computertomographie |
| --- | --- |
| RT2 | Radiotherapie |
| ID3 | Identifikationsnummer |
| Pat.4 | Patient |
| Gantry5 | Dreharm des Beschleunigers |
| FHA6 | Fokus- Haut- Abstand |
| DRR 7 | Digital Reconstructed Radiography |
| ACHSENKONTROLLE AP-PA8 + LAT.8 | Kontrolle der Patientenlage durch zwei Aufnahmen in orthogonaler Richtung |
| AP | anterior-posterior = Gantry 0° |
| PA | posterior- anterior = Gantry 180° |
| LAT | lateral = Gantry 90° oder 270° |

4. Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

- Arzt mit Fachkunde im Strahlenschutz

- Medizinphysikexperten (MPE)

- MTRA

# 5. Arbeitsmittel und Geräte

- Patient

- Patientenakte (mit u.a. der strahlentherapeutischen Verordnung, dem physikalischen Bestrahlungsplan und der Aufklärung

- Patientenidentifikation

- Bestrahlungsgerät

- Schaltraumequipment

# 6. Beschreibung des Ablaufes

Allgemeiner Ablauf

|  | Wo ? | Zuständigkeiten |
| --- | --- | --- |
|  |  | Arzt | Physiker | MTAR 1 | MTAR 2 |
| 1. Patientenakte: Kontrolle der Vorlage der -Aufklärung durch Strahlentherapeuten- mit Unterschrift von Patienten und Arzt Vorlage der strahlentherapeutischen Verordnung mit Unterschrift des Chefarztes oder seiner Vertretung | - Schaltraum | x |  | x x | x |
| 2.1. Vorbereitung -Verifikationsprogramm Kontrolle der Vorlage der Patienten- und Bestrahlungsdaten Laden der Daten und senden an das Bestrahlungsgerät Kontrolle der Referenzbilder (Simulationsbilder oder DRR 7) für die bevorstehende Verifikationsaufnahme, Wahl des Aufnahmemodus (Doppelbelichtung, einfache Aufnahme vor RT, etc) 2.2 Vorbereitung -Patient: Pat.4 im Wartezimmer aufrufen und in die Umkleidekabine leiten Hinweise zum Auskleiden geben und ggf. Hilfe anbieten Pat. in den Bestrahlungsraum begleiten PAT. BERUHIGEN UND ÜBER DEN ABLAUF INFORMIEREN! | - Schaltraum Rechner Wartezimmer, Kabine, Bestrahlungs-Raum | x | x x | x x x | x x x x |
| 3. Vorbereitung -Bestrahlungsgerät: Vorbereitung des Lagerungstisches nach Anzeige auf dem Kontrollmonitor oder lt. Akte mit den vorgegebenen Lagerungskissen und Zubehörteilen Bildaufnahmekassette vorbereiten und auf Feld ausrichten Lagerung und Ausrichtung des Patienten nach den Markierungen am Körper des Pat. mithilfe der Raumlaser Kontrolle von patientenbezogenen Parametern (z.B. FHA6, zusätzlich angezeichnete Markierungen) Bestrahlungsgerät in Startposition für erste Verifikationsaufnahme fahren PAT. BERUHIGEN UND ÜBER MIKROFON UND KAMERA INFORMIEREN! | - Bestrahlungs-Raum | x | x | x x x x x | x x |
| 4. Verifikationsprogramm Anfertigen der Verifikationsaufnahmen Vergleich der Verifikationsaufnahme mit dem Simulatorbild (oder mit anderen Referenzbildern z.B. DRR7) Diese Aufnahmen werden auf ihre Form (MLC9, Block), Feldgröße und auf ihre Lage zur Anatomie des Pat. hin kontrolliert Verifikationsaufnahme – OK weiter mit Bestrahlung Verifikationsaufnahme – nicht OK Wiederholung der Aufnahme nach Korrektur des Pat. oder Re-Simulation | - Schaltraum Rechner | x x x x |  | x x x x |  |

|  | Wo ? | Zuständigkeiten |
| --- | --- | --- |
|  |  | Arzt | Physiker | MTAR 1 | MTAR 2 |
| 5. Bestrahlung der Felder Laden der Daten und senden an das Bestrahlungsgerät Zubehörteile (Keilfilter, Blöcke) einschieben ABFAHREN der Gantrywege um bei Rotationsbestrahlung oder Gantrybewegung vom Schaltraum aus Kollisionen zu vermeiden Bestrahlungsgerät in Startposition bringen PAT. ÜBER DEN ABLAUF INFORMIEREN! Bestrahlung durchführen | - Schaltraum Rechner - Bestrahlungs-Raum |  | x | x x | x x x x x |
| 6. Abschluss der 1.RT Patient: Pat. aus dem Bestrahlungsraum zur Umkleidekabine begleiten Verhaltens- und Pflegehinweise geben Terminabsprache für die nächste Bestrahlung 7. Dokumentation Eintragung oder Aufzeichnung aller Bestrahlungsdaten und Verifikationsaufnahmen zur Vorlage beim Arzt, Physiker, zuständiger MTAR (Unterschrift aller Beteiligten) Alle /nächsten Patiententermin/e für die geplanten Fraktionen im Terminplaner aufsetzen | - Bestrahlungs-Raum - Schaltraum Rechner, Akte | x x | x | x x x | x x x x |

Arbeitsablauf (schematisch)

# 7. Dokumentation

Leistungserfassung nach hausspezifischen Vorgaben je nach Bundesland und Einrichtung

# 8. Hinweise und Anmerkungen

Standard Operating Protocol - Arbeitsprozessbeschreibung

Nach der Revision der DIN EN ISO 9001: 2015 ist die Prozessorientierung ein zentrales Anliegen der Norm, die man auch in der Dokumentation wieder finden will. Dabei ist die Wechselwirkung der Prozesse, also die Darstellung der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte, wichtiger als bisher.

Dazu eignet sich entweder das Ablaufdiagramm oder die tabellarische Form.

Diese hier für Sie zusammengestellten Schwerpunkte in den SOP, sind der jeweiligen Klinik und Abteilung anzupassen! Überflüssiges ist zu streichen und Spezielles hinzuzufügen. Die Fülle der Angaben stellen unverbindliche Empfehlungen dar und sollen helfen, alle hier relevanten Bereiche und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

# 9. Mitgeltende Unterlagen

- Leitlinien der BÄK zur Qualitätssicherung in der Strahlentherapie

- Arbeitsanweisungen (Abteilungsintern)

- SOP Dokumentation und Leistungserfassung in der Strahlentherapie (Abteilungsintern)

- SOP Hygiene (Abteilungsintern)

- Strahlenschutzanweisung

- Leitlinien der DEGRO

# 10.Anlagen

keine ggf. ergänzen

Rahel-Hirsch-Str. 10 	Spaldingstraße 110 B

10557 Berlin	20097 Hamburg

Tel.: 030 / 84 31 8990	Tel. : 040 / 23 51 17-0

Fax: 030 / 84 44 19189	Fax: 040 / 23 33 73

info@mtar-strahlentherapie.de 	info@dvta.de

www.degro.org	www.dvta.de