SOP Radiotherapie –

Die tägliche Fraktion

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den SOPs der Radioonkologie. Diese Vorlage soll Ihnen eine Hilfestellung geben, die Anforderungen im Rahmen des Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 9001:2015 zu erfüllen.

Der Arbeitsgruppe des DVTA e.V. und dem VMTRO e.V. ist es wichtig, dass diese SOPs abteilungsintern angepasst werden müssen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Revisionsgruppe gerne zur Verfügung.

Weitere SOP für den Bereich der Radioonkologie sind erhältlich:

- Workflow

- Lokalisation

- Planungs-CT

- Physikalische Bestrahlungsplanung

- Simulation

- Die erste Fraktion

- Die tägliche Fraktion

Die folgende SOP wurde überarbeitet vom:

Arbeitskreis SOP:    DVTA e.V. & VMTRO e.V.

Anke Ohmstede, Birgit Kath, Benjamin König-Nettelmann,  Julia Thiele, Birgit Schlömp

Wir danken für Ratschläge und Unterstützung folgender Personen:

Univ.-Prof. em. Dr. Normann Willich, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie und dem DEGRO Vorstand für die Freigabe der o.g. SOP

SOP – Radiotherapie: Die tägliche Fraktion

1 Ziel und Zweck	2

2 Geltungsbereich	2

3 Begriffe	2

4 Zuständigkeit und Verantwortlichkeit	2

5 Arbeitsmittel und Geräte	2

6 Beschreibung des Ablaufes	3

7 zusätzliche Ereignisse	4

8 Dokumentation	6

9 Hinweise und Anmerkungen	6

10 Mitgeltende Unterlagen	6

11 Anlagen	6

# 1. Ziel und Zweck

Diese Arbeitsanweisung gilt für die tägliche Anwendung (Vorbereitung / Durchführung / Assistenz und Nacharbeit) des vorbereiteten Bestrahlungsplanes am Patienten am Bestrahlungsgerät.

# 2. Geltungsbereich

Klinik für Strahlentherapie

# 3. Begriffe

| CT1 – Computertomographie | ZV - Zielvolumen |
| --- | --- |
| RT2 – Radiotherapie | RL - Rückenlage |
| ID3 – Identifikationsnummer | BL - Bauchlage |
| Pat.4 – Patient | CT - Computertomografie |
| Gantry5 – Dreharm des Beschleunigers | MRT - Magnetresonanztomografie |
| FHA6 - Fokus- Haut- Abstand | DL - Durchleuchtung |
| DRR 7- Digital Reconstructed Radiography | R - Rechts |
| ACHSENKONTROLLE AP-PA8 + LAT.8- Kontrolle der Patientenlage durch zwei Aufnahmen in orthogonaler Richtung | L - Links |
| AP= anterior-posterior = Gantry 0° |  |
| PA= posterior- anterior = Gantry 180° |  |
| LAT= lateral = Gantry 90° oder 270° |  |

4. Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

- Arzt mit Fachkunde

- Medizinphysikexperten (MPE)

- MTRA

# 5. Arbeitsmittel und Geräte

- Patient

- Geräte oder Hilfsmittel zur Patientenidentifikation

- Patientenakte

- Bestrahlungsgerät und Lagerungshilfen

- Schaltraumequipment

# 6. Beschreibung des Ablaufes

|  | Wo ? | Zuständigkeiten |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arzt mit Fachkunde | Physiker mit Fachkunde | MTAR1 mit Fachkunde | MTAR 2 mit Fachkunde |  |
| 1. Patientenakte: Kontrolle der Vorlage des 1. Bestrahlungsprotokolls mit Kontrollunterschriften von Arzt, Physiker und verantwortlicher MTAR | Schaltraum | x |  | x | x |  |
| 2.1 Vorbereitung –Verifikationsprogramm: Kontrolle der Vorlage der Patienten- und Bestrahlungsdaten Laden der Daten und senden an das Bestrahlungsgerät 2.2 Vorbereitung -Patient: Pat.4 im Wartezimmer aufrufen und in die Umkleidekabine leiten Patientenidentifikation durchführen Hinweise zum Auskleiden geben und ggf. Hilfe anbieten Pat.4 in den Bestrahlungsraum begleiten | Schaltraum Wartezimmer Kabine Bestrahlungsraum |  |  | x x | x x x x |  |
| 3. Vorbereitung -Bestrahlungsgerät: Vorbereitung des Lagerungstisches nach Anzeige auf dem Kontrollmonitor / lt. Akte mit den vorgegebenen Lagerungskissen und Zubehörteilen Lagerung und Ausrichtung des Patienten nach den Markierungen am Körper des Pat. mithilfe der Raumlaser Kontrolle von patientenbezogenen Parametern (z.B. FHA6, zusätzlich angezeichnete Markierungen) Zubehörteile (Keilfilter, ggf. Blöcke) einschieben ABFAHREN der Gantrywege um bei –Rotationsbestrahlung- oder Gantrybewegung vom Schaltraum aus- Kollisionen zu vermeiden Bestrahlungsgerät in Startposition bringen Bestrahlung durchführen und Patienten beobachten | Bestrahlungsraum Bestrahlungsraum Bestrahlungsraum Schaltraum |  |  | x x x x | x x x x x x |  |
| 4. Abschluss der täglichen RT Pat.4 aus dem Bestrahlungsraum zur Umkleidekabine begleiten Terminabsprache für die nächste Bestrahlung 5. Dokumentation Eintragung oder Aufzeichnung aller Bestrahlungsdaten (Unterschrift MTAR) nächsten Patiententermin für die geplante Fraktion im Terminplaner aufsetzen | Bestrahlungsraum Schaltraum Rechner Akte |  |  | x x | x x |  |

# 7. Zusätzliche Ereignisse

|  | Wo ? | Zuständigkeiten |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arzt mit Fachkunde | Physiker mit Fachkunde | MTAR1 mit Fachkunde | MTAR 2 mit Fachkunde |  |
| 1. Verifikationsaufnahmen Indikation für IGRT muss vom Arzt angeordnet werden Verifikationsprogramm: Kontrolle der vorgegebenen Referenzbilder (DRR7) für die bevorstehende Verifikationsaufnahme, Wahl des Aufnahmemodus (Doppelbelichtung, einfache Aufnahme vor RT, Conebaem CT) Laden der Daten und senden an das Bestrahlungsgerät Flatpanel herausfahren Anfertigen der Verifikationsaufnahmen Vergleich der Verifikationsaufnahme mit den Referenzbildern ( z.B. DRR7) Verifikationsaufnahme – OK weiter mit Bestrahlung der Felder Verifikationsaufnahme – nicht OK Wiederholung der Aufnahme nach Korrektur des Pat. oder Re-Simulation Abzeichnung der Verifikationsaufnahmen und des Bestrahlungsprotokolls durch den Arzt 2. wöchentliches Arztgespräch Terminabsprache Patient- Arzt- MTRA Pflegehinweise/ Blutwertkontrollen etc. | Schaltraum Rechner | x x x |  | x x x x x x x x x | x x x x x x |  |
| 3. Letzte RT Abschlussgespräch mit Arzt Abschlussbrief mit evtl. allen diagnostischen Aufnahmen zur Weiterbehandlung Termin für Kontrolluntersuchungen |  | x x x |  |  |  |  |

# Arbeitsablauf (schematisch)

Abzeichnung des Bestrahlungsprotokolls

durch den Arzt

# 8. Dokumentation

Leistungserfassung nach hausspezifischen Vorgaben je nach Bundesland und Einrichtung

# 9. Hinweise und Anmerkungen

Standard Operating Protocol - Arbeitsprozessbeschreibung

Nach der Revision der DIN EN ISO 9001: 2015 ist die Prozessorientierung ein zentrales Anliegen der Norm, die man auch in der Dokumentation wieder finden will. Dabei ist die Wechselwirkung der Prozesse, also die Darstellung der Abfolge der einzelnen Tätigkeitsschritte, wichtiger als bisher.

Dazu eignet sich entweder das Ablaufdiagramm oder die tabellarische Form.

Diese hier für Sie zusammengestellten Schwerpunkte in den SOP, sind der jeweiligen Klinik und Abteilung anzupassen! Überflüssiges ist zu streichen und Spezielles hinzuzufügen. Die Fülle der Angaben stellen unverbindliche Empfehlungen dar und sollen helfen, alle hier relevanten Bereiche und Tätigkeiten zu berücksichtigen.

# 10. Mitgeltende Unterlagen

- Leitlinien der BÄK zur Qualitätssicherung in der Strahlentherapie

- Arbeitsanweisungen (Abteilungsintern)

- SOP Dokumentation und Leistungserfassung in der Strahlentherapie (Abteilungsintern)

- SOP Hygiene (Abteilungsintern)

- Strahlenschutzanweisung

- Leitlinien der DEGRO

# 11.Anlagen

keine ggf. ergänzen

Rahel-Hirsch-Str. 10 	Spaldingstraße 110 B

10557 Berlin	20097 Hamburg

Tel.: 030 / 84 31 8990	Tel. : 040 / 23 51 17-0

Fax: 030 / 84 44 19189	Fax: 040 / 23 33 73

info@mtar-strahlentherapie.de 	info@dvta.de

www.degro.org	www.dvta.de

# Text boxes

x